## Slide 1: Taajuusnäytteistys 3-kanavaisille kaiuttimille
Frequency-sampling method

## Slide 2: Miksi taajuusnäytteistys?
Yksinkertainen suunnittelu ja toteutus
  Työkalujen puute vaikeuttaa, esim. MATLAB:ssa
Lyhyet suodattimet ovat laskennallisesti tehokkaita

## Slide 3: Suunnittelu
Taajuusvaste suunnitellaan ottamalla suodattimen pituuden verran näytteitä tasavälein
Näytteiden välillä esiintyy interrippeliä, jota voidaan pienentää sopivalla asettelulla ja pituudella
Suunnitellusta taajuusvasteesta otetaan käänteinen Fourier-muunnos

## Slide 4: Suodattimen rakenne
Kaskadina kampa ja rinnakkaiset resonaattorit
Kammassa suodattimen pituinen viive
Resonaattorit vastaavat suunnitellun taajuusvasteen pisteitä

## Slide 5: Vaatimusmäärittelyt
Lowpass 0 – 500 Hz (491 Hz)
Bandpass 500 – 5000 Hz (573 – 5072 Hz)
Highpass 5000 – 20000 Hz (5072 – 22050 Hz)
Päästökaistan vahvistus 1 dB
Estokaistan vahvistus -20 dB
Interrippeli n. 0.2 dB

## Slide 6: Suodattimet

## Slide 7: Impulssivaste
Suodattimien pituus määrittää impulssivasteiden asettumisajan
  Highpass ja bandpass 226 s ja lowpass 526 s

## Slide 8: Audio
Suuri viive
Vahvistukset
Kamman vaikutus on nähtävissä suodatuksen tuloksesta
Tulos on tunnistettavissa, mutta epämuodostunut

## Slide 9: Johtopäätökset
Suunnittelu on yksinkertaista ilman työkalujakin
Matalat taajuudet tuottavat ongelmia
Tarkkuus, siirtymäkaista ja interrippeli riippuvat suodattimen pituudesta
Pituuden kasvatus lisää laskentaa ja viivettä
Ei ole paras vaihtoehto äänen suodatukseen